введение

Проект планировки территории земельного участка в районе улицы Героев Рыбачьего Первомайского административного округа города Мурманска выполнен в рамках Государственного контракта № 21 от 24 августа 2012года между Министерством строительства и территориального развития Мурманской области и ОАО «РосНИПИ Урбанистики» в соответствии с техническим Заданием на проектирование.

Состав проекта определен Заданием на проектирование, Градостроительным кодексом Российской Федерации (новая редакция).

В работе над проектом принимали участие специалисты АПМ-1:

- Руководитель АПМ-1 – Енина О.С.

- Главный архитектор проекта – Липатова З. Н.

- Главный инженер проекта – Путина М.В.

Отдельные разделы проекта разработаны:

| Архитектурно-планировочная организация и функциональное зонирование территории | ГАП Липатова З. Н. |
| --- | --- |
| Социально-экономическое развитие, жилищный фонд, социальная инфраструктура | вед. инженер Кириленко О. В. |
| Природные условия | ГИП Путина М.В. |
| Транспортная инфраструктура | гл. специалист Цыркунова А.В. |
| Водоснабжение, водоотведение | ГИП Путина М.В. |
| Электро-, тепло-, газоснабжение | ведущий инженер Шмелев И.М. |
| Связь |  |
| Инженерная подготовка, вертикальная планировка территории | ГИП Путина М.В. |
| Зеленые насаждения | вед. инженер Шмелева О.А. |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | вед. инженер Шмелев И.М. |
| Оформление графических материалов в цифровом виде | вед. инженер Бойчук П.В. |

ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого развития территории земельного участка в районе улицы Героев Рыбачьего

Первомайского административного округа города Мурманска

1. Границы  проекта планировки и проекта межевания  земельного участка в районе улицы Героев Рыбачьего Первомайского административного округа города Мурманска

Земельный участок, выделенный для разработки проекта планировки и проекта межевания, площадью 4,2 га, располагается в  районе улицы Героев Рыбачьего Первомайского округа города Мурманска. Участок определён для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям (Постановление Правительства Мурманской области № 58-ПП от 28.02.2012года).

Участок ограничен:

- c севера – красными линиями ул. Героев Рыбачьего,

- с северо– запада –  охранной зоной  ВЛ,

- с южной, юго – восточной, юго - западной – частично совпадают с границей земель г. Мурманска.

2. Размещение объектов капитального строительства  местного значения

Таблица 2.1

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства, Мероприятия по строительству | Ед. изм. | Описание, объемы работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд |  |
| 1.1 | Индивидуальные жилые дома | га м2 м2/чел чел | Освоение территории земельного участка в районе ул. Героев Рыбачьего. В составе жилой зоны – жилые дома усадебного типа для многодетных семей на площади 4.2га. Ориентировочный объем нового жилищного строительства – 4320 м2. Средняя жилищная обеспеченность- 31 м2/чел Ориентировочное число проживающих – 140 чел. |
| 2 | Улично-дорожная сеть |  |  |
| 2.1 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 0.46 |
| 2.2 | Обеспечение населения индивидуальным легковыми автомобилями (на тысячу жителей) | автомобилей | 400 |
| 3 | Система электроснабжения |  |  |
| 3.1 | Электропотребление | млн.кВт.ч/год | 0,4 |
| 3.2 | Напряжение высоковольтной распределительной сети | кВ | 6 |
| 3.3 | Количество опорных центров питания высоковольтной распределительной сети 6 кВ на территории | шт. | 0 |
| 3.4 | Количество ТП 6/0,4 кВ | шт. | 1 |
| 3.5 | Установленная мощность трансформаторов ТП 6/0,4 кВ | кВА | 1 260 |
| 4 | Система газоснабжения |  |
| 4.1 | Выбранная система распределения газа | - | СУГ, индивидуальная |
| 4.2 | Количество ёмкостей СУГ | шт. | 24 |
| 4.3 | Единичная ёмкость резервуаров СУГ | куб.м. | 10, 50 |
| 4.4 | Расход газа | тн /год | 278,71 |
| 5 | Система теплоснабжения |  |
| 5.1 | Вид система теплоснабжения | - | индивидуальная, автономная |
| 5.2 | Основное топливо | - | СУГ, электроэнергия |
| 5.3 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | тыс.Гкал/год | 4,37 |
| 6 | Система связи |  |  |
| 6.1 | Количество АТС на территории | шт. | 0 |
| 6.2 | Количество почтовых отделений | шт. | 0 |
| 6.3 | Обеспеченность телефонной связью общего пользования | % | 100 |
| 6.4 | Количество номеров | №№ | 25 |
| 7 | Водоснабжение |  |
| 7.1 | Суммарное водопотребление (всего) | м3/сут. | 135.01 |
| 7.2 | Удельное водопотребление | л/сут | 227 |
| 7.3 | Протяженность водоводов | км | 0.5 |
| 8 | Водоотведение |  |  |
| 8.1 | Общее поступление сточных вод (всего) | м3/сут. | 31.78 |
| 8.2 | Протяженность коллекторов | км | 0.6 |
| 9 | Инженерная подготовка территории |  |  |
| 9.1 | Дождевая канализация | км | 0.55 |
| 9.2 | Вертикальная планировка | га /тыс.м3 | 3.43 / 2 |
| 10 | Санитарная очистка территории |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | м3/год | 182 |

3. Характеристика планируемого развития территории

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население |  |
| 1.1 | Численность населения | чел. | - | 140 |
| 1.2 | Плотность населения | чел/га | - | 33.3 |
| 2 | Жилищный фонд |  |
| 2.1 | Общая площадь жилищного фонда - всего | м2 общей площади | - | 4320 |
| 2.3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | - | 31 |
|  | Этажность | эт | - | 1-2 |
| 3 | Баланс территории |  |  |  |
| 3.1 | Всего, в том числе | га | 4.2 | 4.2 |
| 3.2 | Жилая зона | га | - | 3.3 |
| 3.3 | инженерно-транспортная инфраструктура | га | - | 0.6 |
| 3.6 | прочие | га | - | 0.3 |