Проект планировки территории.

Основная (утверждаемая) часть.

Содержание

|  | Перечень правовой, нормативно-технической документации |  |
| --- | --- | --- |
|  | Заверение проектной организации |  |
| 1. | Положения |  |
| 1.1. | Положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения |  |
| 1.2. | Положение о характеристиках планируемого развития территории |  |
| 1.2.1. | Плотность и параметры застройки территории |  |
| 1.2.2. | Характеристики развития системы социального обслуживания, необходимой для развития территории |  |
| 1.2.3. | Характеристики развития системы транспортного обслуживания, необходимой для развития территории |  |
| 1.2.4. | Характеристики развития системы инженерно-технического обеспечения, необходимой для развития территории |  |
| 2. | Графическая часть |  |
| 493-1-ГПП-1 | Чертеж планировки территории с обозначением красных линий. М 1:1000. |  |
| 493-1-ГПП -2 | Чертеж планировки территории с обозначением линий связи объектов инженерной инфраструктуры. М 1:1000. |  |
| 493-1-ГПП -3 | Чертеж планировки территории с обозначением линий дорог, улиц, проездов, объектов транспортной инфраструктуры, подходов к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. М 1:1000. |  |
| 493-1-ГПП -4 | Чертеж планировки территории с обозначением границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, границ зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. М 1:1000. |  |

Перечень правовой, нормативно-технической документации

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации";

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 26.12.1995 № 209-ФЗ «О геодезии и картографии»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Закон Мурманской области от 10.07.2007 N 867-01-ЗМО «О регулировании градостроительной деятельности на территории Мурманской области»;

- СНиП 11-04-2003. «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации». Приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 N 150;

- СП 42.13330.2011 Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Утверждены приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74;

- СП 51.13330.2011. Свод правил «Защита от шума» Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. Утверждены приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 825;

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Приняты и введены в действие постановлением Минстроя РФ от 29.10.1996 N 18-77;

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». Одобрен письмом Госстроя РФ от 14.10.1997 № 9-4/116;

- Инструкция по составлению технических отчетов о геодезических, астрономических, гравиметрических и топографических работах. Утверждена ГУГК, согласована с ВТУ. 3-е издание, дополненное и исправленное;

- Основные положения по созданию топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (ГКИНП 02-118). Утверждены ГУГК и ВТУ 08.07.70. М.: ГУГК, 1970, издание второе, исправленное и дополненное;

- Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (ГКИНП-02-033-83). Утверждена ГУГК 05.10.79. Введена в действие с 01.01.83 с поправками, утвержденными ГУГК 09.09.82. (Приказ N 436п);

- РСН 72-88. «Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству съемок подземных (надземных) коммуникаций», утвержденные постановлением Госстроя РСФСР от 05.08.1988 N 73;

- Приказ Роскомзема от 20.04.1994 № 26 «О Единой технологии кадастровых и топографо-геодезических съемок»;

- «Региональные нормативы градостроительного проектирования Мурманской области», утвержденные постановлением Правительства Мурманской области от 01.07.2011 N 334-ПП;

- Устав муниципального образования город Мурманск;

- Генеральный план муниципального образования город Мурманск, утвержденный решением Совета депутатов города Мурманска от 25.06.2009 № 7-85;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск, утвержденные решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011   № 41-547;

- Порядок создания памятных (мемориальных) объектов и объектов городской скульптуры в городе Мурманске, утвержденный решением Совета депутатов города Мурманска от 23.12.2011 N 44-588.

Заверение проектной организации

Проект планировки территории и проект межевания территории, ограниченной улицами Бондарной, имени Баумана, Первомайской и проспектом Кольским в Первомайском административном округе города Мурманска подготовлены в соответствии с государственными нормами, правилами, стандартами, техническим заданием, исходными данными, а так же техническими условиями и требованиями, выданными контрольно-надзорными органами и заинтересованными организациями, и обеспечивает безопасную эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий.

Главный архитектор проекта				С.В. Чердовских

Состав авторского коллектива:

Чердовских С.В.      – главный архитектор института – главный архитектор проекта

Алпатова С.Ю.        – главный инженер проекта

Чердовских Г.С.      – архитектор архитектурной мастерской

Бусленко А.А.         – ведущий специалист архитектурной мастерской

Харитонов С.М.      – архитектор архитектурной мастерской

Белитова А.А.         – архитектор архитектурной мастерской

Бородина И.А.        – начальник отдела генеральных планов и транспорта

Солдатова Н.Л.       – главный специалист отдела генеральных планов и транспорта

Пахарева Е.С.         – начальник отдела водоснабжения и канализации

Семенова Т.Н.        – начальник отдела теплоснабжения и вентиляции

Круглов А.С.          – начальник электротехнического отдела

Войнов А.В.           – инженер по ГО и ЧС технологического отдела

# 1. Положения

# 1.1. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, ограниченной улицами Бондарной, имени Баумана, Первомайской и проспектом Кольским в Первомайском административном округе города Мурманска

Размещение объектов капитального строительства федерального, регионального значения - не предусматривается. Проектом планировки территории предусматривается строительство объектов местного значения – дороги городские, объекты электроснабжения (трансформаторные подстанции), объект образования (детское дошкольное учреждение), объекты физкультуры и спорта (закрытые спортивные сооружения).

# 1.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории

# 1.2.1. Плотность и параметры застройки территории

Плотность и параметры застройки территории приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Территория в границах элемента планировочной структуры | га | 15,04 |
| 2 | Застройка | Сущ. | Проект. |
| 2.1 | Площадь застройки | м2 | 19 822 | 23 544 |
| 2.2 | Общая площадь (суммарная поэтажная) | м2 | 62 209,8 | 80 389,9 |
| 2.3 | Площадь сносимой застройки | м2 | 8 658 |
| 2.4 | Площадь планируемой застройки | м2 | 12 380 |
| 2.5 | Общая площадь сносимой застройки | м2 | 12 809,9 |
| 2.6 | Общая площадь планируемой застройки | м2 | 30 990 |
| 2.7 | Плотность застройки территории | м2/га | 5 116 |
| 3 | Жители | Сущ. | Проект. |
| 3.1 | Количество жителей | Чел. | 2 604 | 2 745 |
| 3.2 | Количество жителей в сносимых домах | Чел. | 685 |
| 3.3 | Количество жителей в планируемых домах | Чел. | 826 |
| 3.4 | Плотность населения | Чел./га | 188 |
| 4 | Здания | Сущ. | Проект. |
| 4.1 | Количество зданий | шт. | 40 | 34(35) |
| 4.2 | Количество сносимых зданий | шт. | 27(28) |
| 4.3 | Количество планируемых зданий | шт. | 21 |
| 4.4 | Количество планируемых зданий инженерного обеспечения | шт. | 4 |
| 5 | Автостоянки | Сущ. | Проект. |
| 5.1 | Гостевые автостоянки | м/мест | - | 272 |
| 5.2 | Автостоянки для постоянного хранения | м/мест | 130 | 156 |
| 6 | Озеленение |  |
| 6.1 | Площадь зеленых насаждений | га | 1,6 |
| 6.2 | Процент озеленения | % | 10,6 |
| 7 | Площадки | Сущ. | Проект. |
| 7.1 | Для отдыха взрослого населения | м2 | - | 160 |
| 7.2 | Детские | м2 | 1 705 | 1 933 |
| 7.3 | Спортивные | м2 | 263 | 5 520 |
| 7.4 | Для хозяйственных целей | м2 | - | 285 |
| 8 | Дорожное покрытие | Сущ. | Проект. |
| 8.1 | Грунтовое | га | 2,1 | 0 |
| 8.2 | Асфальтированное | га | 2,57 | 4,07 |
| 8.3 | Плотность улично-дорожной сети | м2/га | 1 708 | 2 706 |
| 9 | Детские дошкольные учреждения (ДДУ) | Сущ. | Проект. |
| 9.1 | Общее количество воспитанников ДДУ | Чел. | - | 200 |

# 1.2.2. Характеристики развития системы социального обслуживания,

# необходимой для развития территории

Для размещения объектов социального обеспечение населения предусматриваются необходимые объекты социально-культурного назначения - для этого запланированы отдельно стоящие здания, физкультурно-оздоровительные плоскостные сооружения, детское дошкольное учреждение.

# 1.2.3. Характеристики развития системы транспортного обслуживания,

# необходимой для развития территории

# Для организации движения по территории предусматривается соединение Кольского проспекта с улицей Баумана посредством продления улицы Бондарной и установления для нее категории «Улица местного значения». Для улицы Первомайской предусматривается установление категории «Улица местного значения».

# 1.2.4. Характеристики развития системы инженерно-технического обеспечения, необходимой для развития территории

Развитие систем инженерно-технического обеспечения на проектируемой территории запроектировано в соответствии с техническими условиями инженерных служб города Мурманска.

Электроснабжение – электроснабжение объектов выполняется от существующих и от трех проектируемых блочных комплектных трансформаторных подстанций (БКТПБ-2х1000-6.0,4 кВ) на уровне напряжения 0,4кВ.

Водоснабжение – ввиду большого износа существующих сетей водопровода предусматривается полная замена трубопроводов с учетом подключения существующих объектов застройки. Подключение объекта к городской системе водоснабжения запроектировано в  двух точках: к водоводу по пр.Кольскому; к водопроводу по ул. им.Баумана с устройством между названными точками присоединения перемычки и присоединением к ней проектируемых зданий с учетом переключения существующей застройки.

Водоотведение - ввиду большого износа существующих сетей канализации предусматривается полная замена трубопроводов с учетом подключения существующих объектов застройки. К городской системе канализации проектируемая вновь канализационная сеть будет подключаться в коллектор Ду=700мм, проходящий по ул. Бондарной.

Теплоснабжение - источником теплоснабжения является ОАО «Мурманская ТЭЦ». Точка подключения - тепловая камера ТК-14 на магистральной теплосети Ду 700 мм на пр. Кольском и магистральная теплосеть Ду 800 мм, проходящая рядом с западной границей участка застройки, с закольцовкой для возможности переброса нагрузок между лучами для повышения надежности теплоснабжения.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | кВт | 1664,94 |
| 2 | Водоснабжение | м3/сутки | 277,76 |
| 3 | Водоотведение | м3/сутки | 277,76 |
| 4 | Теплоснабжение | Гкал/час | 3,263 |