Проект межевания территории

Содержание

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Перечень правовой, нормативно-технической документации…………................. | 5 |
|  | Заверение проектной организации………………………………………………….. | 7 |
| 1. | Пояснительная записка ……………………………………………................. 1.1 Расчет и обоснование границ земельных участков……………………... | 8 10 |
| 2. | Графическая часть ……………………………………………………………. | 20 |
| 492-2-ГПП-1 | Схема межевания. Современное использование территории. М 1:1000. |  |
| 492-2-ГПП-2 | Схема межевания. Проектное предложение. М 1:1000. |  |

Перечень правовой, нормативно-технической документации

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации";

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 26.12.1995 № 209-ФЗ «О геодезии и картографии»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Закон Мурманской области от 10.07.2007 № 867-01-ЗМО «О регулировании градостроительной деятельности на территории Мурманской области»;

- СНиП 11-04-2003. «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации». Приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150;

- СП 42.13330.2011 Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Утверждены приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74;

- СП 51.13330.2011. Свод правил «Защита от шума» Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. Утверждены приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 825;

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Приняты и введены в действие постановлением Минстроя РФ от 29.10.1996 № 18-77;

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». Одобрен письмом Госстроя РФ от 14.10.1997 № 9-4/116;

- Инструкция по составлению технических отчетов о геодезических, астрономических, гравиметрических и топографических работах. Утверждена ГУГК, согласована с ВТУ. 3-е издание, дополненное и исправленное;

- Основные положения по созданию топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (ГКИНП 02-118). Утверждены ГУГК и ВТУ 08.07.70. М.: ГУГК, 1970, издание второе, исправленное и дополненное;

- Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (ГКИНП-02-033-83). Утверждена ГУГК 05.10.79. Введена в действие с 01.01.83 с поправками, утвержденными ГУГК 09.09.82. (Приказ № 436п);

- РСН 72-88. «Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству съемок подземных (надземных) коммуникаций», утвержденные постановлением Госстроя РСФСР от 05.08.1988 № 73;

- Приказ Роскомзема от 20.04.1994 № 26 «О Единой технологии кадастровых и топографо-геодезических съемок»;

- «Региональные нормативы градостроительного проектирования Мурманской области», утвержденные постановлением Правительства Мурманской области от 01.07.2011 № 334-ПП;

- Устав муниципального образования город Мурманск;

- Генеральный план муниципального образования город Мурманск, утвержденный решением Совета депутатов города Мурманска от 25.06.2009 № 7-85;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск, утвержденные решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011   № 41-547;

- Порядок создания памятных (мемориальных) объектов и объектов городской скульптуры в городе Мурманске, утвержденный решением Совета депутатов города Мурманска от 23.12.2011 № 44-588.

Заверение проектной организации

Документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории)  района «Жилстрой 1»  в Первомайском административном округе города Мурманска подготовлена в соответствии с государственными нормами, правилами, стандартами; техническим заданием в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации, исходными данными, техническими условиями и требованиями, выданными контрольно-надзорными органами и заинтересованными организациями.

Главный архитектор проекта				С.В. Чердовских

Состав авторского коллектива:

Чердовских С.В.      – главный архитектор института – главный архитектор проекта

Алпатова С.Ю.        – главный инженер проекта

Чердовских Г.С.      – архитектор архитектурной мастерской

Бусленко А.А.         – ведущий специалист архитектурной мастерской

Харитонов С.М.      – архитектор архитектурной мастерской

Белитова А.А.         – архитектор архитектурной мастерской

Бородина И.А.        – начальник отдела генеральных планов и транспорта

Пахарева Е.С.         – начальник отдела водоснабжения и канализации

Семенова Т.Н.        – начальник отдела теплоснабжения и вентиляции

Круглов А.С.          – начальник электротехнического отдела

Войнов А.В.           – инженер по ГО и ЧС технологического отдела

1. Пояснительная записка

1. Пояснительная записка

Территория располагается в Первомайском административном округе к югу от проспекта Кирова и прилегает к нему. В состав проектируемой территории входят: 142,146,147,148.150,151,152,153 кварталы, части 140, 141, 143, 145, 149, 154 кварталов муниципального образования города Мурманска, ограниченные частями улиц: Марата Халтурина, Спортивная, Фрунзе, Максима Горького, Советская, Декабристов, имени Генералова, проспекта Кирова.

Площадь проектируемой территории в границах элемента планировочной структуры ориентировочно составляет 39,7 га.

Для установления границ земельных участков и информации о зарегистрированных правах на недвижимое имущество использованы материалы, полученные от Филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Мурманской области.

При определении границ формируемых земельных участков учитывалась информация: о зарегистрированных правах на земельный участок; о зарегистрированных правах на объект капитального строительства, расположенный на земельном участке; о границах зон с особыми условиями использования территорий; о границах территориальных зон, установленных в правилах землепользования и застройки  города Мурманска. Установление границ формируемых земельных участков, предназначенных для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, осуществлялось исходя из возможности размещения объекта капитального строительства и всех площадок необходимых для его функционирования. Установление границ земельных участков, предназначенных для размещение объектов местного значения осуществлялось исходя из нормативных показателей обеспеченности объектами социального обслуживания населении, параметрами инженерно-технического развития территории. Установление границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов федерального значения, осуществлялось исходя из возможности эксплуатации существующего объекта капитального строительства, в случае, если эксплуатация объекта не представляется возможной, для размещения выделяется земельный участок, позволяющий разместить объекты капитального строительства и все необходимые площадки для его эксплуатации. Установление границ формируемых земельных участков, предназначенных для предоставления физическим и юридическим лицам для реконструкции, осуществлялось исходя из границ фактического землепользования, границ смежных земельных участков, красных линий, установленных проектом планировки, и планировочных ограничений. Установление границ застроенных земельных участков осуществлялось исходя из границ землепользования, установленным по материалам ГУПТИ МО и топографической съемке, границам смежных земельных участков, планировочным ограничениям и нормативов градостроительного проектирования. Проект межевания территории предусматривает: формирование участков для реконструкции объектов капительного строительства - 0,44 га; для строительства - 8,63 га; для размещения объектов местного значения - 0,96 га; объектов федерального значения - 0,50 га; формирование застроенных земельных участков – 12,23 га; формирование застроенных земельных участков объектов местного значения – 0,97 га. Рекомендуемые показатели процента застройки отдельных земельных участков:

- многоквартирные дома (4-8 надземных этажей), в том числе со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными объектами, связанными с проживанием и не оказывающими негативного воздействия на окружающую среду - 50%;

- многоквартирные дома (9 и более надземных этажей), в том числе со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными объектами, связанными с проживанием и не оказывающими негативного воздействия на окружающую среду - 40%;

- многоквартирные малоэтажные дома – 50%;

- общежития - 60%;

- объекты розничной торговли, в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные - 50%.

Расчет и обоснование границ земельных участков.

Формируемые застроенные земельные участки.

| № зем. уч. | Наименование/ характеристика | Нормативная площадь зем. уч. по МНГП* | Площадь зем. уч. по кадастровому плану | Фактическая площадь зем. уч. | Плани-руемая площ. зем. уч. | Примечание/ обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мин. | Макс. |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом по ул. Халтурина 7 | 2626 | 4786 | 942 | 1902 | 2133 | В соответствии с топографической съемкой, границами смежных участков, планировочными ограничениями |
| 2 | Общежитие по ул. Новосельская 4 | - | - | 3343 | 3343 | 2573 | То же |
| 3 | Жилой дом по ул. Халтурина 11 | 3132 | 5232 | 2893 | 2993 | 2627 | То же |
| 4 | Здание по ул. Максима Горького 15 | - | - | 5607 | 1589 | 4373 | То же |
| 5 | Общежитие по ул. Новосельская 6 | - | - | 2822 | 1945 | 2104 | То же |
| 6 | Здание по ул. имени Генералова 1/13 (Городской информационно-методический центр работников образования. Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений комитета по образованию администрации города Мурманска.) | - | - | 5132 | 5132 | 5132 | То же |
| 7 | Здание по ул. Халтурина 15 (Полярный геофизический институт) | - | - | 7132 | 7132 | 7132 | То же |
| 8 | Здание по ул. Декабристов 1 (ООО «Компания ЛКТ», ООО «Росгосстрах») | - | - | 2918 | 2918 | 2918 | На часть з\у, выходящую за красную линию установлена зона особого режима использования. |
| 9 | Жилой дом по ул. Халтурина 16 | 1247 | 1787 | 1698 | 1692 | 1741 | То же |
| 10 | Жилой дом по ул. Максима Горького 17/14 | 1149 | 1629 | 1589 | 1589 | 1926 | То же |
| 11 | Жилой дом по ул. Фрунзе 17 | 1474 | 1984 | 1945 | 1995 | 2104 | То же |
| 12 | Жилой дом по ул. Фрунзе 21/14 | 1626 | 2286 | 1809 | 1809 | 2106 | То же |
| 13 | Жилой дом по ул. имени Генералова 2/18 | 1380 | 2760 | 2273 | 2273 | 2407 | То же |
| 14 | Здание по ул. Колхозная 4/6 (Некоммер. Учрежд.нач. и доп.профобразов. уч.-курс. комбинат "Мурманскавтотранс") | - | - | 1462 | 1208 | 1438 | То же |
| 15 | Административное здание по ул. Фрунзе 43 | - | - | 1717 | 1717 | 1919 | В соответствии с топографической съемкой, границами смежных участков, планировочными ограничениями. Площадь з\у увеличена исходя из возможности организации въезда со стороны ул.Фрунзе. |
| 16 | Здание по ул. Колхозная 10а (Здание домовой церкви Святой Елены и резиденция Управления Мурманской и Мончегорской Епархии) | - | - | 2060 | 1266 | 2174 | С восточной и южной стороны границы з\у установлены по существующему ограждению, с западной по границе з\у без изменений, с северной по проезду между з\у и жилым домом по ул.Колхозная 12 |
| 17 | Административное здание по ул. Фрунзе 22 | - | - | 1721 | 1721 | 1721 | Без изменения |
| 18 | Административное здание по ул. Советская 17 | - | - | 928 | 871 | 1113 | В соответствии с топографической съемкой, границами смежных участков, планировочными ограничениями |
| 19 | Жилой дом по ул. имени Генералова 12 | 716 | 986 | 1064 | 1064 | 1009 | То же |
| 20 | Здание Первомайского районного суда по ул. Генералова 10 | - | - | 1123 | 984 | 1157 | Включение крылец возможно за счет формирования зоны особого режима. Достчь нормативный показателя по площади для з\у под зданием суда на 6 судей (Sзастр.= 3900м2) возможно за счет уменьшения количества планируемых жилых домов, но с учетом п.5 технического задания, а именно, необходимостью реализации целевой программы жилищного строительства предлагается увеличить площадь з\у на 54м2. |
| 21 | Здание юридического института по ул. Генералова 8 | - | - | - | 1350 | 1103 | В соответствии с приложением Ж СП.42.1330.2011 на 1000 учащихся приходится 4-7 га. Площадь з\у исходя из 82 учащихся составит 3280-5740 м2. С учетом коэфицента 0,5 для вузов заочной формы обучения 1640-2870 м2. С учетом уменьшения на 40% для климатического района IIA составит 984-1722м2. |
| 22 | Жилой дом по ул. имени Генералова 13 | 1251 | 1971 | 1124 | 1124 | 1307 | В соответствии с топографической съемкой, границами смежных участков, планировочными ограничениями |
| 23 | Жилой дом по ул. Советская 21 | 4227 | 7167 | 4245 | 4245 | 4245 | То же |
| 24 | Жилой дом по ул. Марата 16 | 1102 | 1612 | 1994 | 1994 | 1774 | То же |
| 25 | Общежитие по ул. Халтурина 33 | - | - | 3055 | 3055 | 2776 | То же |
| 26 | Жилой дом по ул. Халтурина 35 | 3195 | 5385 | 3663 | 3663 | 5536 | То же |
| 27 | Жилой дом по ул. имени Генералова 3/20 | 3424 | 5434 | 3935 | 3935 | 4794 | То же |
| 28 | Жилой дом по ул. Спортивная 7/6 | 1689 | 2919 | 2156 | 2156 | 2626 | То же |
| 29 | Жилой дом по ул. Фрунзе 8 | 737 | 1097 | 1480 | 1480 | 1988 | То же |
| 30 | Жилой дом по ул.Колхозная 12 | 618 | 858 | 1307 | 1307 | 1263 | То же |
| 31 | Жилой дом по ул. Фрунзе 19 | 993 | 1353 | 2448 | 2487 | 2077 | То же |
| 32 | Жилой дом по ул. имени Генералова 11 | 573 | 813 | 1275 | 1275 | 759 | То же |
| 33 | Жилой дом по ул. имени Генералова 15 | 1282 | 2002 | 1899 | 1899 | 1899 | То же |
| 34 | Жилой дом по ул. Декабристов 12 | 1715 | 2915 | 2378 | 2378 | 2378 | То же |
| 35 | Жилой дом по ул. Декабристов 10 | 1024 | 1504 | 1123 | 1123 | 1504 | То же |
| 36 | Здание по ул. Декабристов 11 (ОАО «Мурманск-гражданстрой») | - | - | 3906 | 3906 | 3906 | То же |
| 37 | Административное здание по ул. Декабристов 13а | - | - | 2316 | 2316 | 2316 | То же |
| 38 | Здание по ул. Фрунзе 7 (Центр помощи семье и детям администрации Мурманской области) | - | - | 3188 | 3182 | 3188 | То же |
| 39 | Здание по ул. Фрунзе 13 | - | - | 461 | 461 | 762 | То же |
| 40 | Жилой дом по ул. Халтурина 1 | 3073 | 5173 | 2152 | 2152 | 3119 | На участок наложен публичный сервитут для функционирования проезда |
| 41 | Жилой дом по ул. Халтурина 3 | 2780 | 4940 | 1443 | 3260 | 2785 | В соответствии с топографической съемкой, границами смежных участков, планировочными ограничениями |
| 42 | Жилой дом по ул. Печенегская 26 | 1360 | 2300 | 1724 | 1729 | 1862 | В границы з\у с северной стороны включены сети теплоснабжения необходимые для этого здания с юго-западной стороны границей з\у служит охранная зона линии электропередач |
| 43 | Церковь адвентистов седьмого дня по ул. Халтурина | - | - | 3343 | 3343 | 3343 | В соответствии с топографической съемкой, границами смежных участков, планировочными ограничениями |
| 44 | Здание по ул. Халтурина 9 (Агентство по рекламе) |  |  | 743 | 743 | 743 | То же |
| 45 | Жилой дом по ул. Печенегская 24 | 800 | 2000 | 600 | 655 | 1619 | Нормативная минимальная и максимальная площади з\у приняты как для индивидуальной застройки в условиях реконструкции исходя из п. 4.2.13 МНГП. |
| 46 | Жилой дом по ул. Декабристов 4/22 | 1613 | 2183 | 1238 | 1274 | 3556 | Площадь увеличена исходя из необходимости размещения площадок, которые невозможно разместить во дворе дома в связи с расположенной там трансформаторной подстанцией и СЗЗ от нее. |
| 47 | Гаражи по ул. Фрунзе | - | - | 1220 | 1209 | 1470 | В соответствии с топографической съемкой, границами смежных участков, планировочными ограничениями |
| 48 | Административное здание по ул. Фрунзе 39 | - | - | 933 | 933 | 933 | То же |
| 49 | Жилой дом по ул. Марата 6 | 3887 | 7067 | 1570 | 1589 | 2323 | Площадь з\у увеличена в связи с тем, что жилой дом находится в СЗЗ от производственного предприятия по ул. Марата 5 и организация площадок для игр детей и занятий физкультурой в границах СЗЗ невозможна, поэтому необходимости в доведении до нормативной площади з\у нет. |
| 50 | Автостоянка по ул. Халтурина | - | - | 3171 | 3171 | 3171 | На часть з\у, выходящую за красную линию установлена зона особого режима использования. |
| 51 | Под административный корпус по ул.Декабристов 22 | - | - | 1382 +/- 13 | 1381 | 1382 | В соответствии с установленной границей |
| 52 | Фундамент дома в собственности Российской Федерации | - | - | 515 | 515 | 515 | В соответствии с границами смежных з\у |

Примечание:

- За фактическую площадь земельного участка принято значение, взятое из материалов Государственного унитарного предприятия инвентаризации Мурманской области (ГУПТИ МО);

- В случае отсутствия данных в ГУПТИ МО за фактическую площадь взята площадь поставленного на кадастровый учет земельного участка.

## * - Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Мурманск.

Земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для реконструкции.

| № зем. уч. | Наименование/ характеристика | Площадь зем. уч. по кадастровому плану, м2 | Фактическая площадь зем. уч., м2 | Планируемая площадь зем. уч., м2 | Примечание/ обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нежилое здание по ул. Спортивная 8 | 1802 | 1801 | 2180 | В соответствии с планировочными ограничениями |
| 2 | Реконструкция объекта капитального строительства по ул.Фрунзе 7 | 2295 +/-19,77 | 2294 | 2294 | В соответствии с предоставленным земельным участком |

Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства.

| № зем. уч. | Наименование/ характеристика | Нормативная площадь зем. уч. по МНГП*, м2 | Планируемая площадь зем. уч., м2 | Примечание/ обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мин. | Макс. |  |  |
| 1 | Гараж стоянка для хранения легкового автотранспорта на 250 машиномест | 2500 | 3500 | 4200 | В соответствии с границами смежных участков |
| 2 | Спортивно-оздоровительное сооружение закрытого типа | - | - | 1577 | В соответствии с границами смежных участков, планировочными ограничениями |
| 3 | Комбинат бытового обслуживания населения, химчистка, прачечная самообслуживания | 1000 | 2000 | 1637 | В соответствии с границами смежных участков, планировочными ограничениями |
| 4 | Многофункциональный центр обслуживания | - | - | 3527 | В соответствии с планировочными ограничениями |
| 5 | Многоквартирный жилой дом (60 квартир, Sзастр.=1279) | 3079 | 4879 | 3715 | В соответствии с границами смежных участков, планировочными ограничениями |
| 6 | Многофункциональный центр обслуживания | - | - | 4792 | В соответствии с границами смежных участков, планировочными ограничениями |
| 7 | Многоквартирные жилые дома (60 квартир, Sзастр.=1274) | 3074 | 4874 | 7285 | В соответствии с границами смежных участков, планировочными ограничениями |
| 8 | Многоквартирные жилые дома (72 квартир, Sзастр.=1485) | 3645 | 5805 | 4465 | В соответствии с границами смежных участков, планировочными ограничениями |
| 9 | Многоквартирные жилые дома (72 квартир, Sзастр.=1577) | 3737 | 5897 | 8548 | Рекомендуется увеличение этажности. |
| 10 | Спортивно-оздоровительное сооружение закрытого типа | - | - | 1851 | В соответствии с границами смежных участков, планировочными ограничениями |
| 11 | Магазин продовольственных товаров | 250 | 800 | 619 | В соответствии с границами смежных участков |
| 12 | Многоквартирные жилые дома (84 квартир, Sзастр.=1747) | 4267 | 6787 | 5917 | В границы з\у входит участок 51:20:0001147:17 в собственности Российской Федерации. Необходимы мероприятия по «объединению» з\у формируемого с з\у в собственности РФ. |
| 13 | Многоквартирные жилые дома (82 квартир, Sзастр.=1699) | 4159 | 6619 | 6091 | В соответствии с границами смежных участков, планировочными ограничениями |
| 14 | Многоквартирный жилой дом (25 квартир, Sзастр.=406) | 1156 | 1906 | 1390 | В соответствии с границами смежных участков, планировочными ограничениями |
| 15 | Многоквартирный жилой дом (88 квартир, Sзастр.=1290) | 2640 | 5280 | 5339 | Рекомендуется увеличить этажность. |
| 16 | Многоквартирный жилой дом (20 квартир, Sзастр.=284) | 884 | 1484 | 1634 | В соответствии с план-ми ограничениями. Часть з\у находится в охранной зоне ЛЭП – 380 м2. Часть з\у находится в СЗЗ закрытой автостоянки – 690 м2. С учетом ограничений площадь з\у в нормативе. |
| 17 | Здание административного назначения | - | - | 1508 | На з\у наложен публичный сервитут для проезда внутрь квартала. |
| 18 | Административное здание | - | - | 2052 | В соответствии с границами смежных участков, планировочными ограничениями, фактическим землепользованием |
| 19 | Многоквартирный жилой дом (24 квартир, Sзастр.=495) | 1215 | 1932 | 1981 | В соответствии с планировочными ограничениями |
| 20 | Многоярусная автостоянка для хранения легкового автотранспорта на 100 машиномест | 1400 | 3000 | 4345 | Площадь з\у увеличена для включен внутридворового проезда и разворотнай площадки, необходимай по нормативам. |
| 21 | Здание административного назначения | - | - | 637 | В соответствии с планировочными ограничениями |
| 22 | Многоквартирный жилой дом (48 квартир, Sзастр.=990) | 2430 | 3870 | 3736 | В соответствии с границами смежных участков, планировочными ограничениями |
| 23 | Административное здание | - | - | 2813 | В соответствии с границами смежных участков, планировочными ограничениями, актом о выборе земельного участка |
| 24 | Многоярусная автостоянка для хранения легкового автотранспорта на 50 машиномест | 1000 | 1500 | 1281 | В соответствии с планировочными ограничениями |
| 25 | Многоярусная автостоянка для хранения легкового автотранспорта на 200 машиномест | 2800 | 4000 | 4198 | В соответствии с границами смежных участков, площадь увеличена в связи со сложным рельефом местности. |
| 26 | Открытая стоянка для хранения легкового автотранспорта на 43 машиноместа | - | - | 1106 | В соответствии с границами смежных участков, планировочными ограничениями |
| 27 | Открытая стоянка для хранения легкового автотранспорта на 37 машиноместа | 740 | 1110 | 1658 | На участок наложен публичный сервитут для проезда автомашин. Площадь з\у больше нормативной по причине прохождения сервитута. |

* - Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Мурманск.

Формируемые земельные участки, предназначенные для

размещения объектов капитального строительства местного значения.

| № зем. уч. | Наименование/ характеристика | Нормативная площадь зем. уч. по МНГП*, м2 | Планируемая площадь зем. уч., м2 | Примечание/ обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мин. | Макс. |  |  |
| 1 | Трансформаторная подстанция | - | - | 196 | В соответствии с планировочными ограничениями, по отмостке объекта |
| 2 | Трансформаторная подстанция | - | - | 99 | По отмостке объекта |
| 3 | Трансформаторная подстанция | - | - | 40 | По отмостке объекта |
| 4 | Трансформаторная подстанция | - | - | 249 | В соответствии с границей возможного землепользования |
| 5 | Трансформаторная подстанция | - | - | 98 | По отмостке объекта |
| 6 | Трансформаторная подстанция | - | - | 96 | По отмостке объекта |
| 7 | Трансформаторная подстанция | - | - | 96 | По отмостке объекта |
| 8 | Детское дошкольное учреждение на 280 мест | 5880 | 9800 | 8787 | В соответствии с границами смежных участков, планировочными ограничениями |

* - Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Мурманск.

Формируемые земельные участки, предназначенные для

размещения объектов капитального строительства федерального значения.

| № зем. уч. | Наименование/ характеристика | Площадь земельного участка по кадастровому плану, м2 | Фактическая площадь зем. уч., м2 | Планируемая площадь зем. уч., м2 | Примечание/ обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Служебно-производственное здание | 1178 | 1176 | 689 | В соответствии с планировочными ограничениями, с границами смежных участков |
| 2 | Административное здание | 861 | 861 | 861 | В соответствии с планировочными ограничениями, компенсация площади |
| 3 | Земельный участок для объединения с земельным участком № 51:20:0001143:4 | - | - | 1454 | В соответствии с планировочными ограничениями, компенсация площади |
| 4 | Земельный участок для объединения с земельным участком № 51:20:0001145:8 | - | - | 1026 | В соответствии с планировочными ограничениями, компенсация площади |
| 5 | Земельный участок для объединения с земельным участком № 51:20:0001145:8 | - | - | 989 | В соответствии с планировочными ограничениями, компенсация площади |

Формируемые застроенные земельные участки объектами местного значения.

| № зем. уч. | Наименование/ характеристика | Нормативная площадь зем. уч. по МНГП*, м2 | Площадь земельного участка по кадастровому плану, м2 | Фактическая площадь зем. уч., м2 | Планируемая площадь зем. уч., м2 | Примечание/ обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мин. | Макс. |  |  |  |  |
| 1 | Трансформаторная подстанция (ТП-46) | - | - | - | - | 54 | В соответствии с габаритами объекта, по отмостке объекта |
| 2 | Трансформаторная подстанция (ТП-216) | - | - | - | - | 106 | В соответствии с габаритами объекта, по отмостке объекта |
| 3 | Трансформаторная подстанция (ТП-160) | - | - | - | - | 132 | В соответствии с габаритами объекта, по отмостке объекта, планировочными ограничениями |
| 4 | Трансформаторная подстанция (ТП-79) | - | - | - | - | 60 | В соответствии с габаритами объекта, по отмостке объекта |
| 5 | Насосная станция по ул. имени Генералова 2а | - | - | - | - | 114 | В соответствии с габаритами объекта, по отмостке объекта |
| 6 | Распределительный пункт (РП-4) | - | - | - | - | 168 | В соответствии с габаритами объекта, по отмостке объекта |
| 7 | Трансформаторная подстанция (ТП-106) | - | - | - | - | 108 | В соответствии с габаритами объекта, по отмостке объекта |
| 8 | Трансформаторная подстанция (ТП-106-2) | - | - | - | - | 62 | В соответствии с габаритами объекта, по отмостке объекта |
| 9 | Трансформаторная подстанция (ТП-26) | - | - | - | - | 94 | В соответствии с габаритами объекта, по отмостке объекта |
| 10 | Трансформаторная подстанция (ТП-48) | - | - | - | - | 76 | В соответствии с габаритами объекта, по отмостке объекта |
| 11 | Трансформаторная подстанция (ТП-45) | - | - | - | - | 67 | В соответствии с габаритами объекта, по отмостке объекта |
| 12 | Трансформаторная подстанция (ТП-61) | - | - | - | - | 95 | В соответствии с габаритами объекта, по отмостке объекта |
| 13 | Трансформаторная подстанция (ТП-72) | - | - | - | - | 55 | В соответствии с габаритами объекта, по отмостке объекта |
| 14 | Детское дошкольное учреждение № 9 на 110 мест | 2310 | 3850 | 5532 +/- 26 | 5531 | 5532 | В соответствии с планировочными ограничениями, с границами смежных участков |
| 15 | Детское дошкольное учреждение № 83 на 107 мест | 2247 | 3745 | 3139 +/- 20 | 3049 | 3049 | В соответствии с планировочными ограничениями, с границами смежных участков, компенсация площади |

* - Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Мурманск.