Приложение 2

к постановлению администрации

города Мурманска

от           №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство инженерно-геодезических изысканий для разработки проекта межевания в целях определения границ образуемого земельного участка, проектирования и строительства объекта

- Наименование и вид планируемого к строительству объекта:

«Индивидуальный гараж на 1 машино/место» по адресу: Мурманская область, муниципальное образование город Мурманск, в районе дома № 32 по улице Зеленой».

- Цель работы

Целью работы является выполнение инженерно-геодезических изысканий для определения места допустимого размещения объекта капитального строительства и проектных границ земельного участка, необходимого для его строительства и дальнейшей эксплуатации.

- Данные о местоположении и границах площадки работ.

Участок инженерно-геодезических изысканий расположен в Первомайском административном округе города Мурманска, в районе дома № 32 по улице Зеленой.

Территория изысканий ограничена:

- с северо-запада – границами участка с кадастровым номером 51:20:0001149:69;

- с востока, юго-востока – улицей Зеленая;

- с юга, запада – внутриквартальным проездом, соединяющим улицу Зеленую и улицу Марата.

- Виды и ориентировочные объемы работ, подлежащих выполнению:

- топографическая съемка масштаба 1:500 с сечением рельефа 0,5 м в границах согласно графическому приложению № 1 к техническому заданию.

- обследование инженерных коммуникаций в границах съемки.

- составление совмещенного топографического плана в масштабе 1:500.

4.1 Система координат местная города Мурманска и МСК-51, система высот Балтийская.

4.2 Сроки выполнения работ: согласно договору.

4.3 Неотъемлемой частью технического задания является графическое приложение с указанием границ выполняемых работ.

4.4 Технические требования к продукции:

Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000 - 1:500. Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР. – М.: Недра, 1989г., Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000 – 1:500. Единая технология кадастровых и топографо-геодезических съемок для целей инвентаризации и ведения кадастра. Роскомзем, 1994 г., СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, СП 11-104-97, СП 47.13330.2012.

- Отчетная документация.

Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям формируется в 4-х экземплярах и направляется:

1-й экз. – в архив исполнителя работ,

2-й и 3-й экз. – заказчику,

4-й экз. – архив Комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска.

Инженерно-топографический план масштаба М 1:500 в электронном виде (формат DXF) дополнительно предоставляется:

- заказчику

- Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска.

- Сроки и порядок предоставления отчетных материалов: материалы сдать заказчику по «Акту приема-передачи», в сроки, установленные договором.