Подпись и дата

Подпись и дата

Взам.инв.№

Взам.инв.№

Инв.№ подл.

Инв.№ подл.

ООО «Национальный земельный фонд»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

территории площадью 8,3 га, расположенной в районе ул. Зеленой в Первомайском административном округе города Мурманска

Раздел I – «Положения о размещении объектов капитального строительства»

Том I

3405-КЕМ-ПЗ.1

Заказчик: Комитет градостроительства и территориального развития 
администрации города Мурманска

ОМСК

2015

Подпись и дата

Подпись и дата

Взам.инв.№

Взам.инв.№

Инв.№ подл.

Инв.№ подл.

ООО «Национальный земельный фонд»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

территории площадью 8,3 га, расположенной в районе ул. Зеленой в Первомайском административном округе города Мурманска

Раздел I – «Положения о размещении объектов капитального строительства»

Том I

3405-КЕМ-ПЗ.1

Директор	В.Н. Ярмошик

Руководитель проекта	О.Н. Когут

ОМСК 2015

1. Общие положения.

Разработка документации по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории площадью 8,3 га, расположенной в районе ул. Зеленой в Первомайском административном округе города Мурманска выполнена на основании муниципального контракта № 8/2015 от 12.05.2015 года.

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Цель разработки проекта – подготовка территории, ориентировочной площадью 8,3 га для дальнейшего освоения под индивидуальное жилищное строительство с учетом функционально-планировочной и ландшафтной организации, организация комплексного благоустройства территории, формирование транспортного и культурно-бытового обслуживания.

Срок реализации проекта планировки – 10 лет.

К первоочередным мероприятиям относятся:

- строительство индивидуальных жилых домов;

- строительство дорог и объектов инженерной инфраструктуры;

Мероприятия второй очереди проекта (2020-2025 гг.)

- строительство детского сада на 25 мест;

- озеленение и благоустройство территории.

Задачи выполнения работы:

1. Рациональное использование территории в целях формирования земельных участков для предоставления под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям.

2. Установление размеров и границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов капитального строительства, зеленых насаждений,  улично-дорожной сети и инженерных коммуникаций.

3. Установление параметров развития элементов планировочной структуры.

2. Архитектурно-планировочные решения.

Проектируемая территория находится в юго-западной части города. Территория проектируемого жилого массива расположена в границах кадастровых кварталов 149 и 300 Первомайского административного округа города Мурманска, в районе улицы Зеленой. Границы территории обусловлены границами территориальной зоны Ж-4 - зоны застройки индивидуальными жилыми домами. Площадь планируемой территории ориентировочно составляет 11, 3 га.

Проектируемые земельные участки подлежат предоставлению многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства.

Проект планировки разработан в целях установления зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

В границах проектирования установлены следующие зоны:

- зона жилой застройки;

- зона объектов образования и воспитания;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зона сохраняемого природного ландшафта.

Размер земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
составляет от 0,1 га до 0,15 га.

3.  Параметры планируемого развития территории.

Территории индивидуальной жилой застройки занимают площадь 4,2 га и включает в себя 30 проектируемых земельных участков под размещение объектов индивидуального жилищного строительства (1-3 этажа) с придомовыми участками.

Для обслуживания населения запроектирован детский сад на 25 мест, также предлагается использовать объекты соцкультбыта городского значения, расположенные в соседних микрорайонах.

На планируемой территории предусмотрена зона отдыха, которая включает себя следующие площадки различного функционального использования:

- для игр детей, площадью 190 м2 (минимальная потребность 112 м2);

- для отдыха взрослого населения, площадью 96 м2 (минимальная потребность 16 м2);

- для занятий физкультурой, площадью 714 м2 (минимальная потребность 318 м2).

Мусороудаление территорий проводится путем вывоза бытового мусора от площадок с контейнерами. Запроектировано 2 площадки для сбора твердых бытовых отходов по ул. Горная.

Таблица 3.1 – Основные параметры жилищного строительства

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество жилых домов | ед. | 30 |
| 2 | Коэффициент домовладения | чел. | 5,3 |
| 3 | Численность населения | чел. | 159 |
| 4 | Площадь проектируемой территории | га | 11,3 |
| 4.1 | Из них: проектируемой жилой застройки | га | 4,2 |
| 5 | Плотность населения на проектируемой территории | чел./га | 38 |

Площадь непосредственно планировочного элемента составляет 11,3 га, из них территории, занятые участками индивидуальной жилой застройки займут 37%.

Исходя из градостроительного развития территории, необходимо часть территории из зоны С-4 перевести в зону Ж-4 (площадью 2,72 га), и таким же образом часть территории зоны Ж-4 перевести в зону С-4 (площадь 3,42 га).

4. Характеристика развития системы транспортного обслуживания.

Проектом принята следующая классификация улиц по видам в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования:

-  улицы в жилой застройке.

Ширина проезжих частей улиц в жилой застройке принята 6 м, с учётом пропуска пожарных машин, все улицы в жилой застройке приняты двухполосные.

Ширина улиц в красных линиях застройки:

- улица Ольховая – 15,0 м, с шириной проезжей части 6,0 м;

- улица Березовая – 20,0 м, с шириной проезжей части 6,0 м;

- улица Горная – 21,0 м, с шириной проезжей части 6,0 м.

Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 1,2 км. Ширина тротуаров принята 1,5 м.

Транспортное обслуживание населения предусмотрено автобусное по ул. Зеленая (при условии обслуживания малым классом транспортных средств) с выездом на улицу Ольховая. По проектируемой линии движения общественного транспорта расположены остановочные пункты в обе стороны движения.

Хранение легковых автомобилей индивидуального пользования будет осуществляется на участках владельцев индивидуальных жилых домов.

При  подготовке  проектной  документации  в  обязательном  порядке  предусмотреть выполнение  мероприятий  по  обеспечению  доступности  зданий  и  сооружений  для маломобильных  групп  населения  согласно  СНиП 35-01-2001 «Доступность  зданий  и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:

– пандусов-сходов  для  инвалидов (с  уклоном  не  более 5 %) –  в  местах  надземных пешеходных  переходов,  а  также  уклонов  на  подходах  к  ним (не  более 4%)  или  лифтовых подъемников;

– пониженных  бортов  в  местах  наземных  переходов,  а  также  изменения  конструкций покрытия  тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по  зрению с изменением окраски асфальта;

–  дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

5. Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения.

5.1. Водоснабжение.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения на территории проектирования с учётом его развития, предусматривается строительство кольцевой централизованной системы водоснабжения из полимерных материалов.

Для развития системы централизованного водоснабжения проектируемого жилого квартала необходимо выполнить:

·	строительство сетей водоснабжения;

·	в жилых зданиях  необходимо установить приборы учёта воды;

·	для пожаротушения установить на кольцевых участках водопровода пожарные гидранты.

Подключение выполнить в районе дома №22 по ул. Котовского с установкой нового водопроводного колодца. Для обеспечения пожаротушения жилой застройки и бесперебойного водоснабжения необходимо запроектировать второй ввод водопровода. Подключение возможно осуществить от водопровода Д=150 мм в районе дома №36 по ул. Зеленая. Подключение выполнить в существующем колодце.

Противопожарное водоснабжение обеспечивается от проектируемого водопровода.

Общий суточный расход воды составит 53,8 м3/сут., в сутки максимального водопотребления – 64,3 м3/сут.

В качестве альтернативного источника водоснабжения могут быть использованы подземные источники. Автономная система водоснабжения индивидуального жилого дома может быть основана на собственном колодце или скважине. Для удовлетворения нужд отдельного домохозяйства достаточно неглубокой скважины, для бурения которой используется стандартное оборудование. Для обеспечения автономного водоснабжения организовывают обычные колодцы и устанавливают геотермальные насосы.

5.2. Водоотведение.

Хозяйственно-бытовые сточные воды отвести в ближайший колодец канализационного коллектора в районе дома №22 по ул. Котовского.

Объем поступления хозяйственно-бытовых стоков составит 39 м3/сут.

Альтернативный вариант системы водоотведения на проектируемой территории – использование накопительных емкостей, расположенных на придомовых территориях. В качестве накопителя сточных вод могут применяться разные виды сооружений, но наиболее широко используются в этом качестве септики. Под септиком подразумевают сооружение, где происходит накопление и очистка сточных вод, поступающих из канализации дома. Состоит он из нескольких камер, их количество варьируется от 1 до 3-х. Объемы его работы небольшие, но для отдельного дома и при правильном расчете объема, сооружение прекрасно справляется со своими задачами и обеспечивает исправную работу канализации.

5.3. Газоснабжение.

Общая потребность в сжиженном углеводородном газе (далее - СУГ): 23652,9 кг/месяц.

Газоснабжение предусмотрено для пищеприготовления, горячего водоснабжение и отопления жилых помещений.

Исходя из нормативной наполненности подземных резервуаров на 85% в месяц, для обеспечения потребности населения в СУГ понадобится 6 резервуаров объемом 10 м3. При переполнении резервуара избыток газа должен быть перекачен в другие резервуары.

Проектом размещается 3 газовых резервуарных установки. В каждой установке находится по 2 резервуара объемом 10 м3. Протяженность проектируемых сетей газоснабжения составит 1002,7 м.

5.4. Электроснабжение.

Все проектируемые жилые дома и детский сад обеспечиваются 100% электроснабжением. По улице Березовая запроектирована блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке 2БКТПБ-250-6/0,4 кВ. Протяженность проектируемой  линии электропередачи 6 кВ от объектов электросетевого хозяйства АО «МОЭСК» до 1 и 2 секций шин РУ-6 кВ вновь устанавливаемой 2БКТПБ-6/0,4 кВ составит ориентировочно 4 км. Подключение проектируемой БКТПБ возможно выполнить от БКТПБ, предполагаемой в районе «Жилстрой», 142 квартала города Мурманска. Подключение БКТПБ «Жилстрой» выполняется от ПС-419 ПАО «МРСК Северо-Запада».

| Расчетная электрическая нагрузка: индивидуальный жилой дом (30 ед.) детский сад на 25 мест – | 91,2 кВт 11,5 кВт |
| --- | --- |

Потребителями электрической энергии являются электрическое освещение и бытовые приборы.

5.5. Теплоснабжение.

Учитывая сложный рельеф местности, развитие централизованного отопления жилого фонда не предусматривается и обеспечивается от индивидуальных источников тепла - индивидуальными газовыми котлами. Горячее водоснабжение осуществляется от газовых водонагревателей.

Теплоснабжение детского сада осуществить от наружных тепловых сетей.

Общая тепловая нагрузка для детского сада составляет 0,321 Гкал/час.

5.6. Связь.

Все потребители на проектируемой территории будут обеспечены средствами связи. Телефонизация объектов – 100 %.

Документация по планировке территории подготовлена в соответствии с заданием на проектирование, на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры.

Руководитель проекта 			О.Н. Когут

Главный инженер проекта 					А.В. Ковалев

6.  Основные технико-экономические показатели проекта планировки

Таблица 6.1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2015 г | Расчетный срок 2025 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 11,3 | 11,3 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | - жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие) | га | 11,3 | 11,3 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | многоэтажная застройка | - - | - | - |
|  | 4-5 этажная застройка | - - | - | - |
|  | малоэтажная застройка | - - | - | 4,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | индивидуальная жилая застройка | - - | - | 4,2 |
|  | - объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (кроме микрорайонного значения) | - - | - | 0,1 |
|  | - зон сохраняемого природного ландшафта | - - | - | 4,5 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | - - | - | 2,5 |
|  | - производственных зон | - - | - | - |
|  | - иных зон | - - | - | - |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | - - | - | - |
| 1.3 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования - всего | - - | - | 7,0 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зона сохраняемого природного ландшафта | - - | - | 4,5 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | - - | - | 2,5 |
|  | - прочие территории общего пользования | - - | - | - |
| 1.4 | Коэффициент застройки | % | - | - |
| 1.5 | Коэффициент плотности застройки | % | - | - |
| 1.6 | Из общей территории: |  |  |  |
|  | - земли государственной собственности | га | - | 11,3 |
|  | - земли федеральной собственности | - - | - | - |
|  | - земли субъектов Российской Федерации | - - | - | - |
|  | - земли муниципальной собственности | - - | - | - |
|  | - земли частной собственности | - - | - | - |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел | - | 159 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. / га | - | 38 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс. м2 общей площади квартир | - | 4,5 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | - | 2 |

Продолжение таблицы 6.1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2015 г | Расчетный срок 2025 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | - | 4,5 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего | - - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | - - | - | - |
|  | - частной собственности | - - | - | - |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль: |  |  |  |
|  | - по техническому состоянию | - - | - | - |
|  | - по реконструкции | - - | - | - |
|  | - по другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) | - - | - | - |
| 3.6 | Новое жилищное строительство |  |  |  |
|  | - всего | - - | - | 4,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - малоэтажное | - - | - | 4,5 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома | - - | - | 4,5 |
|  | - 4-5-этажное | - - | - | - |
|  | - многоэтажное | - - | - | - |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - нормативная потребность/запроектировано | мест | - | 16/25 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - нормативная потребность/запроектировано | - - | - | 29/- |
| 4.3 | Поликлиники - нормативная потребность/запроектировано | посещений в смену | - | 2,6/- |
| 4.4 | Предприятия розничной торговли - нормативная потребность/запроектировано | м2 торг. площади | - | 97/- |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | протяженность улично-дорожной сети - всего | км | - | 1,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - магистральные дороги | - - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |
|  | скоростного движения | - - | - | - |
|  | регулируемого движения | - - | - | - |
|  | - магистральные улицы: | - - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |
|  | общегородского значения: | - - | - | - |
|  | непрерывного движения | - - | - | - |
|  | регулируемого движения | - - | - | - |
|  | районного значения | - - | - | - |
|  | - улицы и проезды местного значения | - - | - | 1,7 |

Окончание таблицы 6.1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2015 г | Расчетный срок 2025 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - трамвай | - - | - | - |
|  | - троллейбус | - - | - | - |
|  | - автобус | - - | - | есть |
| 5.3 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - постоянного хранения | маш.-мест | - | - |
|  | - временного хранения | - - | - | - |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 53,8 |

| 6.2 | Водоотведение | м3/сут | - | 39 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Электропотребление | кВт | - | 102,7 |
| 6.4 | Расход газа | кг/месяц | - | 23652,9 |
| 6.5 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/час | - | 0,321 |
| 6.6 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | тел. номера | - | 30 |
| 6.7 | Количество твердых бытовых отходов | м3 /год. | - | 290 |
|  | в том числе: утилизируемых | - - | - | - |
| 6.8 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке | га | - | - |
| 6.9 | Потребность в иных видах инженерного оборудования | соответствующие единицы | - | - |
| 7 | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 7.1 | Озеленение санитарно-защитных зон | га |  |  |
| 7.2 | Уровень загрязнения атмосферного воздуха | % ПДК | - | - |
| 7.3 | Уровень шумового воздействия | дБ | - | - |
| 7.4 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды | га |  |  |
| 8 | Ориентировочная стоимость строительства по первоочередным мероприятиям реализации проекта |  |  |  |
| 8.1 | Всего | млн. руб. | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | - - | - | - |
|  | - социальная инфраструктура |  |  |  |
|  | - улично-дорожная сеть и общественный пассажирский транспорт | - - | - | 92,898881 |
|  | - инженерное оборудование и благоустройство территории | - - | - | 32,677 |
|  | - прочие | - - | - | - |